## Slide 1: Требования к условиям транспортирования и хранению иммунобиологических лекарственных препаратов
Холод Файруза Мирзануровна
Врач-эпидемиолог ГКУ ДЗ ВО

## Slide 2: Нормативные документы
Федеральный закон от 39.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»
СП 3.3.2376-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»
СП 3.3.2342 «Обеспечение безопасности иммунизации»
МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад»
МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней»
МУ 3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи»

## Slide 3: УРОВНИ "ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ"
Первый уровень - доставка ИЛП от организации-изготовителя до организаций оптовой торговли лекарственными средствами.
Второй уровень - хранение ИЛП организациями оптовой торговли лекарственными средствами и доставка ИЛП до других организаций оптовой торговли лекарственными средствами….
Третий уровень - хранение ИЛП городскими и районными (сельскими) аптечными организациями, медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, и доставка ИЛП до медицинских организаций или их обособленных подразделений (например, участковых больниц, амбулаторий, поликлиник, родильных домов).
Четвертый уровень - хранение ИЛП в медицинских организациях или их обособленных подразделениях (например, участковых больницах, амбулаториях, поликлиниках, родильных домах), иных организациях (медицинских кабинетах образовательных и других организаций), где используются ИЛП.

## Slide 4: Организационные мероприятия
Приказом руководителя медицинской организации назначаются ответственные лица за проведение иммунопрофилактики по всем разделам, получение, хранение, использование ИЛП.
Приказом руководителя определяется порядок обеспечения температурного режима хранения и транспортирования ИДП и обязанности должностных лиц, ответственных за обеспечение «холодовой цепи» на данном уровне (по каждому подразделению). Алгоритмы должны быть доведены до персонала, ответственного за работу с ИЛП под подпись
В организациях, осуществляющих хранение и транспортирование ИЛП на всех уровнях "холодовой цепи", должны работать специалисты, прошедшие инструктаж по вопросам обеспечения сохранности качества препарата и защиты его от воздействия вредных факторов окружающей среды. Инструктаж специалистов проводится ежегодно с отметкой в специальном журнале.

## Slide 5: Требования к температурному режиму транспортирования и хранения ИЛП на 3 и 4 уровнях холодовой цепи
При транспортировании и хранении ИЛП должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность качества препарата и защиту его от воздействия вредных факторов окружающей среды (температуры, влажности, света), от повреждения групповой, первичной и вторичной упаковки ИЛП.
Транспортирование и хранение большинства ИЛП, в том числе содержащих в упаковке растворитель, осуществляется при температуре в пределах от +2 °C до +8 °C включительно.
На четвертом уровне "холодовой цепи" все ИЛП, в том числе растворители для вакцин, должны храниться в холодильнике при температуре в пределах от +2 °C до +8 °C включительно.
При определении режима транспортирования и хранения иммунобиологического лекарственного препарата необходимо руководствоваться инструкцией по его применению.

## Slide 6: В системе «Холодовой цепи" используются следующие виды оборудования
оборудование для транспортирования ИЛП;
оборудование для хранения ИЛП;
оборудование для контроля температурного режима хранения и транспортирования ИЛП.

## Slide 7: Оборудование, предназначенное для транспортирования и хранения ИЛП, должно обеспечивать:
- требуемый температурный режим в течение всего времени транспортирования и хранения;
- размещение максимального запаса ИЛП, который может поступить на данный уровень "холодовой цепи"
- не допускается превышение объема загрузки холодильного оборудования более чем на 2/3;
- замораживание и хранение в замороженном состоянии достаточного количества хладоэлементов, используемых в комплекте с термоконтейнерами или в качестве аварийных источников холода в стационарном холодильном оборудовании.

## Slide 8: Требования к оборудованию для транспортирования ИЛП на 3 и 4 уровнях холодовой цепи
Термоконтейнеры емкостью до 50 дм3 включительно должны обеспечивать температурный режим хранения и транспортирования от +2 °C до +8 °C:
- не менее 24 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды +34 °C;
- не менее 6 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды -20 °C.
Термоконтейнеры емкостью свыше 50 дм3 должны обеспечивать температурный режим хранения и транспортирования от +2 °C до +8 °C:
- не менее 48 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды +43 °C;
- не менее 10 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды -30 °C.
Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы паспортом, термокартой, инструкцией по применению, должны иметь покрытие, легко подвергающееся санитарной обработке.

## Slide 9: Требования к оборудованию для транспортирования ИЛП на 3 и 4 уровнях холодовой цепи
На третьем и четвертом уровнях "холодовой цепи" термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы двойным комплектом хладоэлементов, один из которых используется для загрузки термоконтейнера, другой - замораживается в морозильнике.
Хладоэлементы, содержащие в качестве наполнителя воду, должны иметь маркировку "вода".
Хладоэлементы, содержащие другие наполнители, должны иметь маркировку рабочих температур, указанных в инструкции на хладоэлемент.

## Slide 10: Требования к оборудованию для транспортирования ИЛП на 3 и 4 уровнях холодовой цепи
Перед загрузкой в термоконтейнеры замороженные водяные хладоэлементы выдерживаются при комнатной температуре для оттаивания инея на их поверхности и при необходимости - кондиционирования (частичного размораживания).
Перед использованием их вытирают насухо.
Между упаковками ИЛП и поверхностью хладоэлементов необходимо размещать изолирующий материал (например, картон или бумагу).

## Slide 11: Схемы размещения хладоэлементов

## Slide 12: Требования к оборудованию для хранения ИЛП на 3 и 4 уровнях холодовой цепи
В системе "холодовой цепи" для хранения ИЛП используются холодильники, характеризующиеся высокой степенью надежности (далее - холодильники для "холодовой цепи"), в том числе с технической возможностью длительного (не менее 24 часов) удержания надлежащего температурного режима внутри холодильной камеры при отключении электроэнергии, стабильностью температурного режима внутри камеры, не допускающего выход за пределы интервала температур в пределах от +2 °C до +8 °C и
Замена ранее установленных фармацевтических и бытовых холодильников на холодильники для "холодовой цепи" производится в плановом порядке, либо при выходе из строя устаревшего оборудования.
Для обеспечения свободной циркуляции воздуха не допускается загрузка объема камеры холодильника более чем на 2/3.
В каждой холодильной камере холодильника предусматривается место для размещения хладоэлементов (не менее 1/6 общего объема холодильной камеры), которые служат дополнительными источниками холода при отключении электроснабжения холодильника.
Генеральная уборка холодильника с отключением от источника электроснабжения, мытьем и обработкой дезинфицирующими средствами внутренних и наружных поверхностей проводится не реже одного раза в месяц, текущая уборка - по мере необходимости.
Термоконтейнеры (в том числе сумки-холодильники) с хладоэлементами используются для временного хранения ИЛП в случае выхода из строя холодильного оборудования, при длительном отключении электроэнергии или при использовании ИЛП вне помещений медицинской организации (например, хранение вакцин при проведении прививок на выезде).

## Slide 13: Требования к оборудованию для контроля температурного режимав системе «холодовой цепи» ИЛП на 3 и 4 уровнях холодовой цепи
Для контроля температурного режима в системе "холодовой цепи" используются средства измерения температуры и средства выявления (индикации) нарушений температурного режима.
В качестве средства измерения температуры используются термометры для "холодовой цепи", в том числе электронные датчики температуры; термографы; терморегистраторы (подвергаться периодической поверке в соответствии с законодательством Российской Федерации);
Для выявления нарушений температурного режима (выход за пределы заданных температурно-временных условий) используются средства контроля - термоиндикаторы для "холодовой цепи".
Автономные термометры размещаются в наиболее "холодной" и наиболее "теплой" точках холодильного оборудования. В холодильных (морозильных) камерах (комнатах) термометры дополнительно размещаются на уровне средних полок стеллажей.
Контроль показаний каждого термометра осуществляется два раза в сутки (в начале и в конце рабочего дня). Показания термометров регистрируются в специальном журнале мониторинга температуры, который заполняется отдельно на каждую единицу холодильного оборудования. На 1.2,3 уровнях «холодовой цепи» ежедневно, на 4 уровне два раза в день в рабочие дни.*
Каждый термоиндикатор должен иметь собственный идентификационный номер в целях предотвращения возможности фальсификации его показаний. Термоиндикатор должен иметь возможность визуальной индикации/сигнализации о нарушении температурного режима.

## Slide 14: Журнал регистрации температуры в холодильном оборудовании
Дата | Время | Показания термометров |  | Показания термоиндикаторов |  |  | 
 |  | N 1 | N 2 | N 1 |  | N 2 | 
 |  |  |  | Идентификационный номер | Показания | Идентификационный номер | Показания
 | 9.00 | +5 | +5 |  | Норма |  | Норма
 | 17.00 | +5 | +5 |  | Норма |  | Норма
 | 9.00 | +5 | +5 |  | Норма |  | Норма
 | 17.00 | +5 | +5 |  | Норма |  | Норма

## Slide 15: В системе "холодовой цепи" термоиндикаторы используются в следующих случаях
При транспортировании ИЛП в термоконтейнерах любого объема любым видом транспорта (в том числе и вручную) на всех четырех уровнях "холодовой цепи" как основное средство контроля температурного режима при условии, что время транспортирования препаратов превышает один час;
При хранении ИЛП в холодильных комнатах и холодильных камерах как дополнительное средство контроля температурного режима.
При транспортировании ИЛП контроль показаний каждого термоиндикатора производится при загрузке (отправлении) и выгрузке (получении) препаратов. Показания каждого термоиндикатора с указанием его персонифицированного номера регистрируются в специальном журнале учета движения ИЛП

## Slide 16: Журнал учета движения ИЛП
В Журнал учета движения ИЛП на всех уровнях «холодовой цепи» проводится регистрация поступления и отправления ИЛП в организации с указанием наименования производителя препарата, его количества (для вакцин и растворителей к ним - в дозах), серии, контрольного номера, срока годности, даты поступления (отправления), организации-поставщика, показаний термоиндикаторов и их идентификационных номеров, фамилии, имени, отчества (при наличии) ответственного работника, осуществляющего регистрацию
Приход |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  | 
Дата поступления | Название ИЛП | Производитель | Поставщик | Серия, контр. номер | Срок годности | Количество доз/фасовка | Тип и контрольный номер термоиндикатора | Показания термоиндикатора | Дата отпуска | Кому отпущено | Количество доз/фасовка | Остаток (доз) | Тип и контрольный номер термоиндикатора | Показания термоиндикатора

## Slide 17: Общие требования к организации транспортирования и хранения ИЛП на 3,4 уровнях «холодовой цепи»
На третьем уровне "холодовой цепи" ИЛП длительность хранения ИЛП не должна превышать трех месяцев.
Допускается хранение и реализация ИЛП в течение срока годности препарата, но не позднее семи суток до его окончания.
На третьем уровне "холодовой цепи" организации должны иметь запас термоконтейнеров, хладоэлементов и термоиндикаторов (терморегистраторов) для транспортирования ИЛП в учреждения, осуществляющие вакцинопрофилактику.
Обеспечивается незамедлительное переключение холодильного оборудования от электросети к системе автономного электропитания в случае отключения электроэнергии в любое время суток.
Выгрузка поступивших ИЛП и их отгрузка на четвертый уровень осуществляются в максимально короткие сроки.
Все виды ИЛП на четвертом уровне "холодовой цепи" хранятся в холодильниках при температуре от +2 °C до +8 °C. В морозильных отделениях холодильников или в морозильнике должен быть запас замороженных хладоэлементов. Длительность хранения ИЛП не должна превышать одного месяца*. В труднодоступных районах срок хранения может быть увеличен до трех месяцев. Не допускается совместное хранение вакцин в холодильнике с другими лекарственными средствами.
В случае если транспортирование ИЛП длится более 1 часа, в термоконтейнер (термосумку) необходимо закладывать термоиндикатор для контроля температурного режима транспортирования. Загрузка или выгрузка термоконтейнеров (холодильных сумок) осуществляется в срок до десяти минут.
Должностным лицом, ответственным за "холодовую цепь" на четвертом уровне, ведется учет поступления и расхода ИЛП, фиксируются показания термометров и термоиндикаторов, используемых для контроля температурного режима, с внесением записей в специальные журналы.
Полки холодильника маркируются с указанием вида размещаемых на них ИЛП. В прививочном кабинете растворители следует хранить в холодильнике вместе с вакцинами. Вакцина и туберкулин хранятся в отдельном холодильнике. В исключительных случаях (например, в труднодоступных районах) допускается хранение вакцины и туберкулина в холодильнике для ИЛП в отдельной герметично закрываемой емкости.
В морозильном отделении холодильника размещаются хладоэлементы, которые могут служить дополнительными источниками холода в аварийных ситуациях.

## Slide 18: Общие требования к организации экстренных мероприятий по обеспечению "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях
В каждой организации, осуществляющей деятельность по транспортированию, хранению и использованию ИЛП, должен быть разработан и утвержден руководителем организации план мероприятий по обеспечению "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях
В плане экстренных мероприятий должны быть четко определены:
  порядок и средства оповещения ответственных лиц на случай чрезвычайной ситуации;
  порядок действий по обеспечению условий хранения и транспортирования ИЛП и должностные лица, ответственные за эти действия;
  места размещения и порядок использования резервного оборудования для "холодовой цепи", в том числе оборудования для контроля температурного режима и автономных источников освещения;
  порядок включения и использования системы автономного электропитания;
  транспорт для перевозки ИЛП с указанием контактных телефонов водителей.
Для выполнения плана экстренных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на втором, третьем и четвертом уровнях "холодовой цепи" должен быть запас термоконтейнеров, термоиндикаторов (терморегистраторов) и замороженных хладоэлементов.
Для временного размещения ИЛП в чрезвычайных ситуациях может использоваться холодильное оборудование других организаций по согласованию с руководством этих организаций.
При подозрении на замораживание вакцины, содержащей в качестве адъюванта соединение алюминия, необходимо провести тест встряхивания ("шейк-тест").

## Slide 19: План экстренных мероприятий должен включать в себя следующие документы
схему размещения холодильных (морозильных) камер и холодильного оборудования на территории предприятия (учреждения), задействованных для размещения иммунобиологических лекарственных препаратов в повседневном режиме;
схему размещения резервных холодильных (морозильных) камер, холодильного оборудования и термоконтейнеров, используемых только в чрезвычайных ситуациях с расчетом их оптимальной потребности;
схему переключения холодильного оборудования на резервные и автономные источники питания;
расчет потребности холодильного (морозильного) оборудования и термоконтейнеров для обеспечения сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов;
состав аварийно-восстановительных групп (ответственные лица);
должностные обязанности лиц по восстановлению работоспособности холодильного оборудования и энергоснабжения;
должностные обязанности лиц по обеспечению сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов в чрезвычайных ситуациях;
порядок обеспечения сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов во время их транспортирования по прямым и кольцевым маршрутам.

## Slide 20: Схема размещения холодильного оборудования на территории предприятия (учреждения), задействованных для размещения ИЛП в повседневном режиме
Наименование подразделения | Адрес | Наименование холодильного оборудования | Марка, объем | Срок эксплуатации по паспорту
Аптека (склад) |  | Бытовой холодильник № 1 "Орск" | 80 куб дм | До 2020 года
 |  | Бытовой холодильник № 2 "Норд"…. | 100 куб дм | До 2025 года
 |  | … |  | 
 |  | Термоиндикатор (терморегистратор) |  | 
 |  | … |  | 
 |  | Термоконтейнер |  | 
 |  | Термоконтейнер… |  | 
 |  | … |  | 
 |  | Хладоэлементы (количество) |  | 
 |  | … |  | 
Взрослая поликлиника |  | Холодильник |  | 
 |  | Термоконтейнер |  | 
 |  | … |  | 
Детская поликлиника |  | Холодильник |  | 
 |  | Термоконтейнер |  | 
 |  | … |  | 
Участковая больница |  | Холодильник |  | 
 |  | Термоконтейнер |  | 
 |  | … |  | 
ФАП |  | Холодильник |  | 
 |  | Термоконтейнер |  | 

## Slide 21: Расчет потребности холодильного (морозильного) оборудования и термоконтейнеров для обеспечения сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов
Наименование подразделения | Адрес | Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Холодильники (морозильники) |  | Термоиндикатор (термо - регистратор) |  | Термоконтейнер марка, объем |  | Хладоэлементы | 
 |  | норма | фактич | норма | фактич | норма | фактич | норма | фактич
3 уровень "холодовой цепи": |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 уровень "холодовой цепи": |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: Схема размещения резервного холодильного оборудования и термоконтейнеров, используемых только в чрезвычайных ситуациях с расчетом их оптимальной потребности (по подразделению и в целом по медицинской организации)
Откуда |  |  | Куда |  |  | 
Наименование подразделения | Адрес | Ф.И.О. ответственного лица за доставку ИЛП по подразделению, контактный телефон, Наименование автотранспорта, № машины, Ф.И.О. водителя, контактный телефон | Наименование подразделения, организации | Адрес | Наименование холодильного оборудования | Ф.И.О. ответственного лица за прием ИЛП по подразделению, контактный телефон

## Slide 23: План экстренных мероприятий по поддержанию "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях (возникновение пожара, стихийных бедствий, полное или локальное отключении энергоснабжения, неисправность холодильного оборудования)
 | Наименование мероприятий и алгоритм действий персонала | Ответственные лица за выполнение мероприятий |  | 
 |  | должность | Ф.И.О. | контактный телефон
1. | При отключении работы холодильного оборудования или неисправности электросети: зарегистрировать факт и время отключения холодильного оборудования в журнале регистрации температур, выяснить температуру внутри холодильника в момент отключения работы холодильника и проинформировать об этом руководство по телефону________________или заместителя главного врача по АХЧ_________________ по телефону: рабочему___________, сотовому________________ | Заведующая аптекой |  | 
 |  | Фельдшер ФАПа |  | 
 |  | Старшая медсестра поликлиники |  | 
 | Переходим на электроснабжение от автономного источника (при его наличии) | Инженер-энергетик |  | 
2. При кратковременном (менее 2-х часов) прекращении работы холодильного оборудования: |  |  |  | 
2.1. | Замороженные хладоэлементы положить в холодильник до устранения неисправности или возобновления подачи электроэнергии. Контролировать температурный режим при помощи температурных термоиндикаторов или терморегистраторов. | Заведующая аптекой |  | 
 |  | Фельдшер ФАПа |  | 
 |  | Старшая медсестра поликлиники |  | 
2.2. | В случае необходимости освободить холодильник от содержимого для проведения ремонтных работ необходимо обеспечить транспортировку ИЛП в термоконтейнерах с хладоэлементами в холодильники других подразделений согласно схемы размещения резервного холодильного оборудования и транспортирования. Контролировать температурный режим при помощи температурных термоиндикаторов или терморегистраторов, зарегистрировать в журнале регистрации температур. | Заведующая аптекой |  | 
 |  | Фельдшер ФАПа |  | 
 |  | Старшая медсестра поликлиники |  | 
3. При прекращении работы холодильного оборудования сроком более 2 часов |  |  |  | 
3.1. | ИЛП из холодильника загружают в термоконтейнер с термоиндикатором предварительно охлажденный до температуры от + 2 до + 8 градусов. Перед загрузкой замороженные хладоэлементы выдерживаются при комнатной температуре для оттаивания инея и кондиционирования (частичного размораживания), насухо вытираются и укладываются в термоконтейнер (согласно требований паспорта к термоконтейнеру), далее транспортируются в холодильники других подразделений согласно схемы размещения резервного холодильного оборудования и транспортирования. | Заведующая аптекой |  | 
 |  | Фельдшер ФАПа |  | 
 |  | Старшая медсестра поликлиники |  | 

## Slide 24: Расчет объемов холодильного оборудования для хранения ИЛП
Для предотвращения образования больших запасов вакцин и перегрузке оборудования "холодовой цепи" необходимо провести расчет объемов холодильного оборудования для хранения ИЛП.
Для расчета необходимо выяснить:
  общую потребность в вакцине и хранения максимального запаса ИЛП в один период поставки. Максимальный запас вакцины представляет собой сумму общей потребности (расчет потребности проводит врач кабинета иммунопрофилактики п. 4.2.2 МУ 3.3.1891-04) в ИЛП плюс резервный или минимальный запас (20-25%), расходуемый в течение одного периода поставки. При расчете следует учитывать имеющийся на хранении остаток вакцин, который следует вычитывать из общей потребности в вакцинах.
  объем загрузки холодильных камер и термоконтейнеров, указанных в эксплуатационной документации к оборудованию (полезный и внутренний объем холодильных камер, полезный объем загрузочной части термоконтейнера)
  количество доз ИЛП в одной упаковке;
  объем одной упаковки в 1 куб. см;
  количество упаковок с ИЛП;
Пересчет объемов: 1000 куб. см = 1 куб. дм = 1 литр.

## Slide 25: Расчет потребности в холодильном оборудовании
Для расчета количества холодильного оборудования для хранения максимального запаса в один период доставки:
(количество упаковок Х объем одной упаковки) Х 1,3 (поправочный коэффициент) = необходимый объем холодильного оборудования для хранения ИЛП с учетом загрузки в 2/3. Далее сравниваем полезный объем имеющихся холодильников и расчетный необходимый объем холодильного оборудования для хранения ИЛП.
Для расчета количества термоконтейров оборудования для транспортировки и временного хранения:
(количество упаковок Х объем одной упаковки) Х 1,1(поправочный коэффициент). Далее сравниваем полезный объем имеющихся термоконтейнеров и расчетный необходимый объем термоконтейнеров для транспортивки и временного хранения ИЛП.

## Slide 26: Расчет потребности в хладоэлементах
Резервный запас хладоэлементов должен быть равен рабочему комплекту. Рабочий комплект хладоэлементов используют в термоконтейнерах, резервный запас должен находиться в морозильном отсеке холодильника. Количество замороженных холодильных элементов (хладоэлементов) (т. е. рабочий комплект) должно быть достаточным для одномоментной загрузки всех имеющихся в учреждении термоконтейнеров. Количество хладоэлементов, которое необходимо для каждого термоконтейнера определяется согласно паспорта.
В каждой холодильной камере холодильника предусматривается место для размещения хладоэлементов (не менее 1/6 общего объема холодильной камеры), которые служат дополнительными источниками холода при отключении электроснабжения холодильника.

## Slide 27: Учения
Необходимо периодически (не реже одного раза в год) проводить учения по выполнению плана экстренных мероприятий по обеспечению "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях с задействованием всех специалистов и с анализом работоспособности всего оборудования.
По результатам учений следует вносить в план соответствующие коррективы.

## Slide 28
Благодарю за внимание!